| РАЗРЕШЕНИЕ абоненту АО «Шаимгаз» на право самостоятельной замены газового баллона Выдано абоненту ГБУ ___________________________________________________, проживающему по адресу : улица, мкр-он ____________________, дом № _________, кв. № ______ в том, что им получен специальный инструктаж, памятки и ему предоставлено право самостоятельной замены газового (27- или 50- литрового) баллона. Подпись проводившего инструктаж: __________________________ «______» _____________ 20 г. М.П. |  | РАЗРЕШЕНИЕ абоненту АО «Шаимгаз» на право самостоятельной замены газового баллона Выдано абоненту ГБА ____________________________________________________, проживающему по адресу : улица, мкр-он ____________________, дом № ________, кв. № _______ в том, что им получен специальный инструктаж, памятки и ему предоставлено право самостоятельной замены газового (27- или 50- литрового) баллона. Подпись проводившего инструктаж: __________________________ «______» _____________ 20 г. М.П. |
| --- | --- | --- |
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЛЛОНА Во время замены баллона запрещается: пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы, топить печи, допускать присутствие посторонних лиц; устанавливать баллоны с утечками газа; производить какой-либо ремонт баллонов, клапанов; устанавливать регулятор давления на клапан баллона без кольца и с кольцом, имеющим трещины, подрезы, выпуклости. При появления запаха газа необходимо: открыть окна, двери для проветривания помещения, закрыть краны на газовой плите, снять регулятор и вынести баллон на улицу, вызвать аварийную газовую службу по телефону: 04, 2-02-04. Запрещается: зажигать огонь, включать и выключать электроприборы, электроосвещение, курить. ПАМЯТКА АБОНЕНТУ АО «ШАИМГАЗ» ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ 27-л ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ При отключении баллона от газовой плиты необходимо: в помещении, где установлена газовая плита, открыть форточку или фрамугу; рукоятку регулятора давления перевести в положение «закрыто», пламя должно погаснуть, закрыть краны на рампе газовой плиты; регулятор давления взять двумя руками, пальцами отжать пластмассовое кольцо и снять регулятор с клапана баллона. При подсоединении баллона необходимо: убедиться в исправности резинового кольца клапана баллона и обмылить мыльной эмульсией клапан; регулятор давления взять двумя руками и пальцами отжать вверх пластмассовое кольцо; регулятор надеть на клапан баллона, а кольцо с усилием отпустить вниз до упора и убедиться, что шарики замка регулятора зашли за кольцевой выступ клапана баллона; перевести рукоятку регулятора давления газа в положение «открыто» (красное отверстие на рукоятке должно быть сверху) и проверить обмыливанием мыльной эмульсией герметичность соединения регулятора давления с клапаном баллона и резинового рукава. Произвести розжиг горелок плиты. |  | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЛЛОНА Во время замены баллона запрещается: пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы, топить печи, допускать присутствие посторонних лиц; устанавливать баллоны с утечками газа; производить какой-либо ремонт баллонов, клапанов; устанавливать регулятор давления на клапан баллона без кольца и с кольцом, имеющим трещины, подрезы, выпуклости. При появления запаха газа необходимо: открыть окна, двери для проветривания помещения, закрыть краны на газовой плите, снять регулятор и вынести баллон на улицу, вызвать аварийную газовую службу по телефону: 04, 2-02-04. Запрещается: зажигать огонь, включать и выключать электроприборы, электроосвещение, курить. ПАМЯТКА АБОНЕНТУ АО «ШАИМГАЗ» ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ 27-л ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ При отключении баллона от газовой плиты необходимо: в помещении, где установлена газовая плита, открыть форточку или фрамугу; рукоятку регулятора давления перевести в положение «закрыто», пламя должно погаснуть, закрыть краны на рампе газовой плиты; регулятор давления взять двумя руками, пальцами отжать пластмассовое кольцо и снять регулятор с клапана баллона. При подсоединении баллона необходимо: убедиться в исправности резинового кольца клапана баллона и обмылить мыльной эмульсией клапан; регулятор давления взять двумя руками и пальцами отжать вверх пластмассовое кольцо; регулятор надеть на клапан баллона, а кольцо с усилием отпустить вниз до упора и убедиться, что шарики замка регулятора зашли за кольцевой выступ клапана баллона; перевести рукоятку регулятора давления газа в положение «открыто» (красное отверстие на рукоятке должно быть сверху) и проверить обмыливанием мыльной эмульсией герметичность соединения регулятора давления с клапаном баллона и резинового рукава. Произвести розжиг горелок плиты. |

| ПАМЯТКА АБОНЕНТУ АО «ШАИМГАЗ» ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ 50-л ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ Перед подсоединением баллона производится его проверка вне помещения (на улице), для чего необходимо: Снять защитный колпак с баллона; Проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, на вентиле должна быть металлическая заглушка; Проверить исправность уплотнения штока клапана – при открытом вентиле произвести обмыливание мыльной эмульсией вентиля в местах соединения; если мыльная эмульсия не пузырится, то уплотнение исправно; Проверить обмыливанием отсутствие утечки в соединении горловины баллона и вентиля; Проверить плотность клапана вентиля – закрыть вентиль баллона до конца, снять металлическую заглушку и обмыть мыльной эмульсией штуцер с резьбой; Установить металлическую заглушку с прокладкой на штуцер с резьбой и внести проверенный баллон в помещении кухни. При подсоединении баллона с газом необходимо: Открыть форточку на кухне и убедиться в том, что краны на плите закрыты; Установить проверенный баллон на место и закрепить его; Снять заглушку со штуцера вентиля и при помощи накидной гайки (и прокладки) присоединить регулятор давления к вентилю баллона (необходимо помнить, что резьба на баллоне левая); Проверить плотность соединений рабочим давлением газа, для чего при закрытых кранах на плите открыть вентиль баллона и обмылить все соединения мыльной эмульсией; при отсутствии утечки газа мыльная эмульсия не должна пузыриться; Произвести розжиг горелок плиты; После опробования работы горелок выключить их и закрыть вентиль на баллоне. ________________________________________________________________________ ОБЯЗУЮСЬ: лично знать и выполнять Меры безопасности при самостоятельной замене газового баллона, ознакомить с ними всех лиц, проживающих в квартире и пользующихся газовыми приборами, постоянно хранить выданное мне Разрешение и предъявлять его представителю газовой службы при необходимости. « _____» ________________ 20 г. __________________________ (подпись абонента) |  | ПАМЯТКА АБОНЕНТУ АО «ШАИМГАЗ» ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ 50-л ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ Перед подсоединением баллона производится его проверка вне помещения (на улице), для чего необходимо: Снять защитный колпак с баллона; Проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, на вентиле должна быть металлическая заглушка; Проверить исправность уплотнения штока клапана – при открытом вентиле произвести обмыливание мыльной эмульсией вентиля в местах соединения; если мыльная эмульсия не пузырится, то уплотнение исправно; Проверить обмыливанием отсутствие утечки в соединении горловины баллона и вентиля; Проверить плотность клапана вентиля – закрыть вентиль баллона до конца, снять металлическую заглушку и обмыть мыльной эмульсией штуцер с резьбой; Установить металлическую заглушку с прокладкой на штуцер с резьбой и внести проверенный баллон в помещении кухни. При подсоединении баллона с газом необходимо: Открыть форточку на кухне и убедиться в том, что краны на плите закрыты; Установить проверенный баллон на место и закрепить его; Снять заглушку со штуцера вентиля и при помощи накидной гайки (и прокладки) присоединить регулятор давления к вентилю баллона (необходимо помнить, что резьба на баллоне левая); Проверить плотность соединений рабочим давлением газа, для чего при закрытых кранах на плите открыть вентиль баллона и обмылить все соединения мыльной эмульсией; при отсутствии утечки газа мыльная эмульсия не должна пузыриться; Произвести розжиг горелок плиты; После опробования работы горелок выключить их и закрыть вентиль на баллоне. ___________________________________________________________________ ОБЯЗУЮСЬ: лично знать и выполнять Меры безопасности при самостоятельной замене газового баллона, ознакомить с ними всех лиц, проживающих в квартире и пользующихся газовыми приборами, постоянно хранить выданное мне Разрешение и предъявлять его представителю газовой службы при необходимости. « _____» ________________ 20 г. __________________________ (подпись абонента) |
| --- | --- | --- |