Уважаемые жильцы!

В период с 1   апреля АО «Шаимгаз» проводит  в городе очередной месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту. Его целью является пропаганда безопасности при эксплуатации газового оборудования, предупреждения аварий и несчастных случаев с населением при пользовании газовыми приборами. 
Заканчивается отопительный сезон. В данный период года необходимо обратить внимание на исправность отопительных приборов, состояние дымовых и вентиляционных каналов. Причиной нарушения тяги могут стать завалы дымоходов, обмерзание оголовков труб, попадание в них посторонних предметов (птиц). Поэтому перед каждым розжигом газового отопительного прибора или газовой колонки проверяйте тягу. Следует периодически очищать очистительные карманы дымоходов. Признак хорошей тяги – равномерно горящее пламя синего или фиолетового цвета. Проверить тягу можно следующим образом: к смотровому окну газового прибора поднести полоску бумаги или газеты. Если полоску притягивает в сторону смотрового окна газового прибора, то тяга есть. Если  не притягивает, то тяги нет.  При отсутствии тяги или при нарушении целостности дымоходов категорически запрещается пользоваться газовыми отопительными приборами и газовыми колонками, т.к. возникает опасность отравления угарным газом. Владельцы домов и собственники жилья для устранения нарушений дымоходов должны обратиться в специализированные организации, имеющие лицензию на проведение работ по ремонту дымоходов и вентиляционных каналов. До сих пор в памяти взрывы, произошедшие в 2016 году в Российской Федерации, связанные с бытовым газом. Гибнут люди. Нередки случаи отравления угарным газом. Многих взрывов и несчастий могло не произойти, если бы потребители газа не проводили самовольный монтаж газового оборудования и если бы грубо не нарушались правила пользования газовыми приборами. Эти правила очень просты, но пренебрежение ими грозит большой бедой.
При пользовании газовыми приборами: 
- откройте форточку; 
- проверяйте тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей, отопительных печей; 
- перед включением газифицированной печи не забудьте открыть шибер; 
- проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах; 
- не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала; 
- не пользуйтесь баллонами со сжиженным газом в многоэтажных домах; 
- после окончания пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними. На ночь и перед уходом из дома обязательно проверьте, отключены ли Ваши газовые приборы. Не оставляйте работающие приборы без присмотра! 
В случае необходимости перестановки газового оборудования Вам необходимо обратиться в специализированную эксплуатационную газовую службу. Не привлекайте к этой ответственной работе случайных людей! 
Почувствовав запах газа в квартире, в подъезде, подвале и других помещениях, не зажигайте спички, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, проветрите помещение и вызовите аварийную газовую службу по телефонам: 04, 2-02-04 или с моб. 104 (вне загазованного помещения). 

       ПОМНИТЕ!

В загазованном помещении достаточно искры, чтобы произошел взрыв! 
Не будьте безразличны! Ведь своевременно принятые Вами меры помогут избежать печальных последствий! Соблюдайте правила пользования газом!